DEVELOPMENT 			BUDEX DEVELOPMENT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Objazdowa 3

62-300 Września

Załącznik nr B do prospektu informacyjnego dewelopera

Standard wykonania budynku

Zadanie inwestycyjne – polegające na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działkach oznaczonych numerami ewid: 4459/29, 4459/30, 4459/89, 4459/91 (obręb 303005_4.0500 Września, gm. Września)

Technologia wykonania

- fundamenty – ławy i stopy żelbetowe

- ściany fundamentowe – bloczki betonowe

- ściany nośne zewnętrzne murowane ceramiczne gr. 25 + styropian 16 cm

- ściany nośne wewnętrzne murowane ceramiczne gr 25

- strop – gęstożebrowy Typ TERIVA

- belki i nadproża – systemowe, monolityczne

- schody – monolityczne żelbetowe

- ściany działowe z bloczków silikatowych lub gazobetonu lub ceramiczne

- konstrukcja dachu drewniana

- pokrycie dachu – blacha stalowa powlekana

- tarasy (nad garażem) – strop gęstożebrowy

- balustrady na balkonach częściowo murowana, w części metalowo -szklana (szkło bezpieczne)

Standard prac wykończeniowych i zagospodarowania budynku do wykonania przez dewelopera

Materiały, osprzęt, wyposażenie itp., których producenta wskazano w opisie mogą być zastąpione materiałami, osprzętem, wyposażeniem, itp. o analogicznej klasie, ale innego producenta.

- OTOCZENIE

| Dojazdy i dojścia piesze | dojścia, miejsce na śmietnik – kostka betonowa wokół budynku opaska z kostki betonowej dojazdy – kostka brukowa |
| --- | --- |
| Zieleń | do wykonania i własnej aranżacji |
| Instalacje wod./kan. | zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki budynki zasilane w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącza PE lub PCV odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej |
| Instalacje elektryczne | zasilanie na zewnątrz ze złącza kablowego ochrona odgromowa |

- KONSTRUKCJA, WYKOŃCZENIE I ELEMENTY BUDYNKU

| Fundamenty, ściany fundamentowe, słupy | ławy, stopy, słupy i ściany żelbetowe |
| --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | ściany zewnętrzne ceramiczne ocieplone styropianem 16cm |
| Elewacje | tynk elewacyjny mineralny w kolorystyce według projektu |
| Ściany wewnętrzne | ściany międzymieszkaniowe jako podwójny mur z pustaka ceramicznego o gr. 25cm oddzielonego styropianem gr. 5cm ściany działowe – silikatowe, ceramiczne, lub z gazobetonu gr. 12cm lub 8cm tynki gipsowe maszynowe lub tynk cementowo wapienny szpachlowany oraz zagruntowany na biało |
| Stropy | gęstożebrowe typu Teriva posadzka betonowa, izolacja styropian i folia PCV układana na zakład |
| Dach | dach dwuspadowy – pokryty blachą powlekaną konstrukcja dachowa – drewniana rynny ocynkowane a rury spustowe powlekane |
| Parapety | parapety wewnętrzne konglomerat PERLATO lub BOTTICINO parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana |
| Okna | PCV okleina w kolorze - "złoty dąb" od strony elewacji, wewnątrz w kolorze białym rolety zewnętrzne elektryczne nadstawne |
| Drzwi | drzwi zewnętrzne w kolorze "złoty dąb" |
| Grzejniki wewnętrzne | grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi |
| Brama garażowa | segmentowa automatyczna na pilota w kolorze "złoty dąb" od strony elewacji, wewnątrz w kolorze białym |
| Instalacje związane z budynkiem | instalacja c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej z własnego pieca dwufunkcyjnego indywidualne opomiarowanie mediów instalacja elektryczna (oświetlenie, gniazda wtykowe, w tym instalacja trójfazowa do kuchenek elektrycznych) instalacja teletechniczna (RTV, internetowa) kanalizacja sanitarna instalacja odgromowa |

- STANDARD WYKOŃCZENIA

| Posadzka / cokół | cementowa przygotowana do wykończenia we własnym zakresie, taras – kostka betonowa, |
| --- | --- |
| Ściany | tynk gipsowy maszynowy lub tynk cementowo wapienny szpachlowany oraz zagruntowany na biało |
| Sufit | tynk gipsowy maszynowy lub tynk cementowo wapienny szpachlowany oraz zagruntowany na biało sufit podwieszany systemowy z płyt G-K szpachlowany oraz zagruntowany na biało |
| Drzwi | drzwi zewnętrzne jak wyżej drzwi wewnętrzne – brak-do założenia indywidualnie przez lokatorów |
| Okna | PCV jak wyżej |
| Instalacje C.O. | grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi piec gazowy dwufunkcyjny |
| Instalacje elektryczne | gniazda, włączniki produkcji krajowej punkty świetlne – wypusty do własnego zagospodarowania |
| Instalacje niskoprądowe | RTV, Internetowa, alarm na parterze i piętrze |
| Wyposażenie łazienka i kuchnia | we własnym zakresie: wyposażenie łazienki w armaturę, wyposażenie kuchni w armaturę i sprzęt – przygotowane podejścia wod-kan. |