DEVELOPMENT 			BUDEX DEVELOPMENT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

ul. Objazdowa 3

62-300 Września

Załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego

Standard wykonania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

w zabudowie szeregowej ,Trzaskowo, działka 444/7

OSIEDLE TRZASKOWO GOLF

Standard prac wykończeniowych i zagospodarowania budynku do wykonania przez dewelopera

Materiały, osprzęt, wyposażenie itp., których producenta wskazano w opisie mogą być zastąpione materiałami, osprzętem, wyposażeniem, itp. o analogicznej klasie, ale innego producenta.

- OTOCZENIE

| Dojazdy i dojścia piesze | dojścia, miejsce na śmietnik – kostka betonowa wokół budynku opaska z kostki betonowej lub opaska żwirowa dojazdy – kostka brukowa |
| --- | --- |
| Zieleń | do wykonania i własnej aranżacji |
| Instalacje wod./kan. | zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki budynki zasilane w wodę z sieci wodociągowej poprzez przyłącza PE lub PCV odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej |
| Instalacje elektryczne | zasilanie na zewnątrz ze złącza kablowego ochrona odgromowa |
| Instalacja gazowa | docelowo z sieci gazociągu, do czasu zbudowania sieci - ze wspólnego zbiornika na gaz płynny LPG zapewnionego przez dewelopera usytuowanego w pobliżu inwestycji |

- KONSTRUKCJA, WYKOŃCZENIE I ELEMENTY BUDYNKU

| Fundamenty, ściany fundamentowe, słupy | ławy, stopy, słupy i ściany żelbetowe ściany fundamentowe – bloczki betonowe |
| --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | ściany zewnętrzne ceramiczne gr.25 ocieplone styropianem 15cm |
| Elewacje | tynk elewacyjny mineralny w kolorystyce według projektu |
| Ściany wewnętrzne | ściany nośne - ceramiczne gr. 25 ściany działowe – silikatowe, ceramiczne, cementowo-wapienne lub z gazobetonu gr. 18cm, 12cm i 8 cm tynki gipsowe maszynowe lub tynk cementowo wapienny |
| Schody | monolityczne żelbetowe |
| Stropy | gęstożebrowe typu Teriva belki i nadproża - systemowe, monolityczne posadzka betonowa, izolacja styropian i folia PCV układana na zakład |
| Dach | dach dwuspadowy – pokryty blachą powlekaną konstrukcja dachowa – drewniana rynny ocynkowane a rury spustowe powlekane |
| Balustrada na balkonach | częściowo murowana, w części metalowo -szklana (szkło bezpieczne) |
| Parapety | parapety wewnętrzne PCV lub konglomerat PERLATO parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana |
| Okna | PCV okleina w kolorze - "złoty dąb" od strony elewacji, wewnątrz w kolorze białym rolety zewnętrzne elektryczne nadstawne |
| Drzwi | drzwi zewnętrzne stalowe w kolorze "złoty dąb" |
| Grzejniki wewnętrzne | grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi |
| Brama garażowa | segmentowa automatyczna na pilot w kolorze "złoty dąb" od strony elewacji, wewnątrz w kolorze białym |
| Instalacje związane z budynkiem | instalacja c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej z własnego pieca dwufunkcyjnego instalacja gazowa indywidualne opomiarowanie mediów instalacja elektryczna (oświetlenie, gniazda wtykowe,) instalacja teletechniczna (RTV, internet) instalacja alarmowa kanalizacja sanitarna instalacja odgromowa |

- STANDARD WYKOŃCZENIA

| Posadzka / cokół | cementowa przygotowana do wykończenia we własnym zakresie, taras – polbruk, |
| --- | --- |
| Ściany | tynk gipsowy maszynowy lub tynk cementowo wapienny |
| Sufit | tynk gipsowy maszynowy lub tynk cementowo wapienny |
| Drzwi | drzwi zewnętrzne jak wyżej drzwi wewnętrzne - brak-do założenia indywidualnie przez lokatorów |
| Okna | PCV jak wyżej rolety jak wyżej |
| Instalacje C.O. | grzejniki stalowe z zaworami termostatycznymi piec gazowy dwufunkcyjny |
| Instalacje elektryczne | gniazda, włączniki produkcji krajowej punkty świetlne – wypusty do własnego zagospodarowania |
| Instalacje niskoprądowe | RTV, Internet, alarm na parterze i piętrze |
| Wyposażenie łazienka i kuchnia | we własnym zakresie: wyposażenie łazienki w armaturę, wyposażenie kuchni w armaturę i sprzęt – przygotowane podejścia wod-kan. |